## Slide 1: 课程简介
课程性质：专业必修课
学分分值：3 学分
课程成绩组成：
  课堂表现：15 分
  平时作业：55 分
  期末考试：30 分

## Slide 2: 课程安排
教学内容 | 学时
第一章 概述 | 6
第二章 物理层 | 6
第三章 数据链路层 | 10
第四章 网络层 | 20
第五章 运输层 | 10
第六章 应用层 | 12
合计 | 64

## Slide 3: 第1章 概述

## Slide 4: 指引
计算机网络在信息时代的作用
互联网概述
互联网的组成
计算机网络在我国的发展
计算机网络的类别
计算机网络的性能
计算机网络的体系结构

## Slide 5: 1.1 计算机网络在信息时代的作用
有线电视网络
电信网络
计算机网络
提供电话、电报及传真等服务
向用户传送各种电视节目
使用户能在计算机之间传送数据文件
发展最快并起到核心作用的是计算机网络。
大众熟悉的三大类网络
Notes: 现代电信是从1876年贝尔发明电话开始的，在之后的100多年的时间里，真正意义上的电信网络主要是电话网。
有线电视网最早出现在20世纪40年代的美国。
计算机网络诞生于1969年。
三大网络分工明确，各有所长，但随着计算机技术的发展，出现了逐渐融合的趋势。

## Slide 6: 1.1 计算机网络在信息时代的作用
“三网融合”：融入现代计算机网络技术
Notes: 随着技术的发展，电信网络和有线电视网络都逐渐融入了现代计算机网络的技术，扩大了原有的服务范围；而计算机网络也能够向用户提供电话通信、视频通信以及传送视频节目的服务。从理论上讲，把上述三种网络融合成一种网络就能够提供所有的上述服务，这就是很早以前就提出来的“三网融合”。然而事实并不如此简单，因为这涉及到各方面的经济利益和行政管辖权的问题。
直观表现就是：传统的电信运营商（移动、联通、电信）和传统的有线电视运营商（广电）都提供了计算机上网服务，而计算机网络也可以进行语音通话、观看视频节目。

## Slide 7: 1.1 计算机网络在信息时代的作用
Internet：全球最大、最重要的计算机网络
如何称呼 Internet？
  因特网：推荐，但却长期未得到推广。
  互联网：目前流行最广，事实上的标准译名。
  互连网：局部范围互连起来的计算机网络。

## Slide 8: 1.1 计算机网络在信息时代的作用
互联网的 2 个重要基本特点
连通性 (connectivity)
  使上网用户之间可以非常便捷、非常经济地交换各种信息好像这些用户终端都彼此直接连通一样。
共享 (Sharing)
  实现信息共享、软件共享、硬件共享。

## Slide 9: 指引
计算机网络在信息时代的作用
互联网概述
互联网的组成
计算机网络在我国的发展
计算机网络的类别
计算机网络的性能
计算机网络的体系结构

## Slide 10: 1.2 互联网概述
(a)
网络 (network)
节点
链路
节点
节点
节点
计算机
集线器
路由器
网络
网络：
由若干节点(node)和连接这些节点的链路(link)组成的结构。
可以用一朵云表示一个网络。
网络中的节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。

## Slide 11: 1.2 互联网概述
(b)
互连网
(internet)
计算机
集线器
路由器
网络
互连网：
多个网络通过路由器(router)互连起来，构成的覆盖范围更大的计算机网络叫做互连网(internet)，又称为“网络的网络”(network of networks)。
互联网：
全球最大的互连网，又叫因特网(Internet)。

## Slide 12: 1.2 互联网概述
当使用一朵云来表示网络时，会有两种不同的情况。有时用云表示的网络已经包含了和网络相连的计算机，但有时为了讨论问题的方便(例如，要讨论几个计算机之间如何进行通信)，也可以把有关的计算机画在云的外面。习惯上，与网络相连的计算机常称为主机(host)。这样，用云表示的互连网里面就只剩下许多路由器和连接这些路由器的链路了。
主机
(host)
(c)
互连网
注意！

## Slide 13: 1.2 互联网概述
1st:1969 - 1990
从单个网络ARPANET 向互连网发展
2nd:1985 - 1993
建成了三级结构的互联网
3rd:1993 - 现在
多层次 ISP 结构的互联网
互联网发展的三个阶段

## Slide 14: 1.2 互联网概述
第一阶段：1969 – 1990
  1969 年美国国防部创建的 ARPANET 最初只是一个单个的分组交换网，不是一个互连网。
  1983 年，TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
  人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
  1990 年，ARPANET 正式宣布关闭。
SRI
UCSB
UCLA
UTAH
1969 年的 ARPANET
Notes: UCLA：加利福尼亚大学洛杉矶分校；UCSB：加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校；SRI：斯坦福研究院；UTAH：犹他大学

## Slide 15: 1.2 互联网概述
第二阶段：1985 – 1993
  美国国家科学基金会围绕六个大型计算机中心建设了国家科学基金网 NSFNET。它是一个三级结构的计算机网络，由主干网、地区网和校园网（或企业网）组成。
  NSFNET 覆盖了全美主要的大学和研究所，并且成为互联网中的主要组成部分。
主干网
地区网
地区网
地区网
校园网
校园网
校园网
校园网
校园网

## Slide 16: 1.2 互联网概述
第三阶段：1993 – 现在
  从 1993 年开始，由美国政府资助的 NSFNET 逐渐被若干个商用的互联网主干网替代，政府机构不再负责互联网的运营。互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider) 成为互联网的运营主体。
  多层次 ISP 结构：
    主干 ISP、地区 ISP 和本地 ISP；
    本地 ISP 提供接入到互联网的服务，并收取一定的费用；
    不同层次的 ISP 覆盖面积大小和拥有的 IP 地址数目不同。
Notes: 移动、联通、电信都是互联网服务提供者 ISP

## Slide 17: 1.2 互联网概述
通信举例：主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

大公司
公司
本地 ISP
A
B
本地 ISP
主干 ISP
本地 ISP
本地 ISP
主干 ISP
主干 ISP

本地 ISP
本地 ISP

本地 ISP


内容提供者
IXP
校园网
校园网
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
IXP
Notes: 多层次 ISP 结构的互联网示意图
互联网交换点 IXP (Internet eXchange Point)：允许两个网络直接相连并快速交换分组。
内容提供者 (Content Provider)：在互联网上向所有用户提供视频等内容的公司。不向用户提供互联网的转接服务。

## Slide 18: 1.2 互联网概述
万维网 WWW (World Wide Web)：
  20世纪90年代由欧洲原子核研究组织 CERN 开发。
  成为互联网指数级增长的主要驱动力。
  互联网是基础设施，万维网只是运行在互联网上的一个应用。

## Slide 19: 1.2 互联网概述
互联网的标准化工作
互联网研究指导小组
（IRSG）
互联网研究部（IRTF）
RG
RG
…
互联网协会 （ISOC）
互联网体系结构
委员会 IAB
互联网工程部（IETF）
互联网工程指导小组
（IESG ）
…
WG
…
…
领域
领域
WG
WG
WG

## Slide 20: 1.2 互联网概述
标准化过程
RFC: Request For Comments
RFCxxxx
互联网草案
(Internet Draft)
建议标准
(Proposed Standard)
互联网标准
(Internet Standard)
(记为 STDxx)
标准轨道
非标准轨道
历史
(Historic)
信息
(Informational)
实验
(Experimental)

## Slide 21: 指引
计算机网络在信息时代的作用
互联网概述
互联网的组成
计算机网络在我国的发展
计算机网络的类别
计算机网络的性能
计算机网络的体系结构

## Slide 22: 1.3 互联网的组成
从互联网的工作方式上看，可以将其划分为两大块：
  边缘部分： 由所有连接在互联网上的主机组成，由用户直接使用，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
  核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供服务（提供连通性和交换）。

## Slide 23: 1.3 互联网的组成
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
网络
路由器

## Slide 24
1.3.1 互联网的边缘部分
主机 A 和主机 B 通信，实际上是指：
  主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信。
主机之间的两种通信方式：
Client / Server 方式
Peer to Peer 方式
客户/服务器方式
对等方式
简称为 C/S 方式
简称为 P2P 方式

## Slide 25
1.3.1 互联网的边缘部分
客户/服务器方式（C/S 方式）
  客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户/服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
  客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。
运行
客户程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器程序
A
B
① 请求服务
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 请求服务，
服务器 B 向客户 A 提供服务。
② 得到服务
Notes: 进程是正在运行的程序的实例（an instance of a computer program that is being executed），也就是运行中的程序。
客户和服务器既指相关进程，又指进程所在的计算机。

## Slide 26
1.3.1 互联网的边缘部分
对等连接方式（P2P 方式）
  主机之间通信时不区分服务请求方和服务提供方，只要都运行了 P2P 软件，就可以进行对等连接通信。
  对等连接方式从本质上看仍然使用客户/服务器方式，只是对等连接中的每一台主机既是客户又是服务器。
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
Notes: P2P可以形容为“人人为我，我为人人”的方式。peer：同龄人；同辈；身份(或地位)相同的人。

## Slide 27: 1.3.2 互联网的核心部分
核心部分是互联网中最复杂的部分。
核心部分向边缘部分中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一台主机都能够与其他主机通信。
核心部分的关键设备是路由器 (router)，其任务是进行分组交换 (packet switching) ，这是核心部分最重要的功能。

## Slide 28
1.3.2 互联网的核心部分
数据交换方式主要有以下三种：
  电路交换(Circuit Switching)
  分组交换(Packet Switching)
  报文交换(Message Switching)

## Slide 29: 1.3.2 互联网的核心部分
电路交换 (Circuit Switching)
交换机
每一部电话都直接连接到电话交换机上，而电话交换机使用交换的方法，让电话用户彼此之间可以很方便地通信。

## Slide 30: 1.3.2 互联网的核心部分
“交换 (switching)”的含义
  转接：把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
  从通信资源的分配角度来看，交换 (switching)就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

## Slide 31: 1.3.2 互联网的核心部分
电路交换 (Circuit Switching)
当电话机的数量增多时，就要使用很多彼此连接起来的交换机来完成全网的交换任务。用这样的方法，就构成了覆盖全世界的电信网。
A
B
电信网
交换机
交换机
交换机
交换机
中继线
用户线
用户线
C
D
E
F

## Slide 32: 1.3.2 互联网的核心部分
电路交换的过程分为三个阶段：
  建立连接：建立一条专用的物理通路（占用通信资源）。
  通话：主叫和被叫双方互相通电话（一直占用通信资源）。
  释放连接：释放刚才使用的专用的物理通路（归还通信资源）。
电路交换的一个重要特点就是在通话的全部时间内，通话的两个用户始终占用端到端的通信资源。
这种必须经过“建立连接（占用通信资源）、通话（一直占用通信资源）、释放连接（归还通信资源）”三个步骤的交换方式称为电路交换。

## Slide 33: 1.3.2 互联网的核心部分
计算机数据具有突发性，这导致使用电路交换传送数据时，通信线路的利用率很低，真正用来传送数据的时间往往不到 10%，甚至不到 1%。已被用户占用的通信线路资源在绝大部分时间里都是空闲的。
所以计算机网络不采用电路交换，而是采用分组交换。

## Slide 34: 1.3.2 互联网的核心部分
把要发送的整块数据称为一个报文(message)。在发送报文之前，先把较长的报文划分成为一个个更小的等长数据段。在每一个数据段前面，加上一些由必要的控制信息组成的首部(header)后，就构成了一个分组(packet)。分组是在互联网中传送的数据单元。
发送端将所有分组连续地发送出去，直至发送完毕。

## Slide 35
分组交换 (Packet Switching)
1101000110101010110101011100010011010010
数 据
数 据
数 据
报文
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
发送端
1.3.2 互联网的核心部分

## Slide 36
1.3.2 互联网的核心部分
分组交换 (Packet Switching)
1101000110101010110101011100010011010010
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
发送端

## Slide 37
分组交换 (Packet Switching)
1101000110101010110101011100010011010010
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
接收端
1.3.2 互联网的核心部分
接收端收到分组后剥去首部，还原成原来的报文
假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。

## Slide 38
1.3.2 互联网的核心部分
路由器对分组的处理
  路由器采用存储转发技术先暂时存储收到的分组，然后根据首部中包含的目的地址等重要控制信息查找转发表进行转发。
  各路由器之间定期交换各自掌握的路由信息，以创建和动态维护转发表。
  每一个分组在互联网中独立选择传输路径，位于网络核心部分的路由器负责转发分组，即进行分组交换。
暂存收到的分组
检查分组首部
查找转发表
按照首部中的目的地址，找到合适的接口转发出去，把分组交给下一个路由器。
路由器处理分组的过程
通过多个路由器的“接力”传输，分组最终会到达目的主机。

## Slide 39
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
路由器
由于链路状态不断变化，
分组路径也会动态变化！
主机
1.3.2 互联网的核心部分
每个分组独立选择传输路径
当讨论路由器转发分组的过程时，核心部分中的单个网络可简化为一条链路

## Slide 40
分组的存储转发过程
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
路由器
主机
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
最后到达目的主机 H5
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口
1.3.2 互联网的核心部分

## Slide 41
1.3.2 互联网的核心部分
分组交换的注意事项（以H1 向 H5 发送分组为例）：
  H1先将分组连续地发往与它直接相连的路由器A，而不是等第一个分组到达H5 后再发送下一个分组；
  每个分组独立选择传输路径；
  单个分组经过多个路由器“接力”，最终到达目的主机H5 ；
  单个分组对通信资源是逐段占用的，只有当分组在链路上发送时才占用该链路，发送完毕即释放该链路。
  所有分组到达目的主机H5 后，即可还原出原来的报文。
Notes: 要分别从“一组分组”和“单个分组”这两个角度去看待分组在互联网中的转发过程。

## Slide 42
1.3.2 互联网的核心部分
优点 | 所采用的手段
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路逐段占用
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由
迅速 | 以分组作为传送单位，不先建立连接就能向其他主机发送分组
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的网状拓扑结构，使网络有很好的生存性
分组交换的优点：

## Slide 43
1.3.2 互联网的核心部分
分组交换带来的问题：
  时延：分组在各路由器存储转发时需要排队。
  不保证带宽：通信资源动态分配。
  增加开销：各分组必须携带控制信息；路由器要暂存分组，维护转发表等。

## Slide 44
1.3.2 互联网的核心部分
报文交换 (Message Switching)
  将整块数据作为一个报文，采用存储转发模式的数据交换方式叫做报文交换 (message switching)。
  报文交换的时延较长，现在已经很少使用这种交换方式了。

## Slide 45
电路交换、报文交换和分组交换的主要区别
1.3.2 互联网的核心部分
P2
P3
P4
P3
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
数据传送
报文
P1
连接释放
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储转发
P1
P3
P2
P2
P1
P4
存储转发
存储转发
存储转发
连接建立
P4

## Slide 46
1.3.2 互联网的核心部分
三种交换方式的比较
  若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快。
  报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
  由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性。
Notes: 信道:数据通路

## Slide 47: 指引
计算机网络在信息时代的作用
互联网概述
互联网的组成
计算机网络在我国的发展
计算机网络的类别
计算机网络的性能
计算机网络的体系结构

## Slide 48
1.4 计算机网络在我国的发展
1980 年，铁道部开始进行计算机联网实验。
1989 年 11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。
1994 年 4 月 20 日，我国用 64 kbit/s 专线正式连入互联网，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。
1994 年 5 月，中国科学院高能物理研究所设立了我国的第一个万维网服务器。
1994 年 9 月，中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动。

## Slide 49
1.4 计算机网络在我国的发展
到目前为止，我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算机网络，其中规模最大的就是下面这五个：
  中国电信互联网 CHINANET（也就是原来的中国公用计算机互联网）
  中国联通互联网 UNINET
  中国移动互联网 CMNET
  中国教育和科研计算机网 CERNET
  中国科学技术网 CSTNET

## Slide 50
1.4 计算机网络在我国的发展
中国教育和科研计算机网 CERNET (China Education and Research NETwork) 是我国第一个 IPv4 互联网主干网。
2004 年 2 月，我国的第一个下一代互联网 CNGI 的主干网 CERNET2 试验网正式开通，并提供服务。
  试验网以 2.5~10 Gbit/s 的速率连接北京、上海和广州三个 CERNET 核心节点，并与国际下一代互联网相连接。
中国互联网络信息中心 CNNIC (ChiNa Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况。

## Slide 51
1.4 计算机网络在我国的发展
截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4296万，互联网普及率达73.0%。

## Slide 52: 指引
计算机网络在信息时代的作用
互联网概述
互联网的组成
计算机网络在我国的发展
计算机网络的类别
计算机网络的性能
计算机网络的体系结构

## Slide 53
根据不同的分类标准，计算机网络可以分为不同的类别：
作用范围
广域网(WAN)
城域网(MAN)
使用者
公用网(Public Network)
拓扑结构
总线形
星形
局域网(LAN)
个人区域网(PAN)
树形
网状
环形
专用网(Private Network)
1.5 计算机网络的类别

## Slide 54
1.5 计算机网络的类别
按照网络的作用范围进行分类
类别 | 作用范围或距离
广域网 WAN (Wide Area Network) | 通常为几十到几千公里，是互联网的核心部分。
城域网 MAN (Metropolitan Area Network) | 作用范围一般是一个城市，作用距离约为 5~50 公里。
局域网 LAN (Local Area Network) | 局限在较小的范围（如 1 公里左右）。通常采用高速通信线路。
个人区域网 PAN (Personal Area Network) | 范围很小，大约在 10 米左右。有时也称为无线个人区域网 WPAN (Wireless PAN)。

## Slide 55
按照网络的使用者进行分类
1.5 计算机网络的类别
类别 | 使用者
公用网 (public network) | 按电信公司的规定交纳费用的人都可以使用的网络。
专用网 (private network) | 某部门为满足本单位的特殊业务需要而建造的网络，不向本单位以外的个人提供服务。

## Slide 56: 指引
计算机网络在信息时代的作用
互联网概述
互联网的组成
计算机网络在我国的发展
计算机网络的类别
计算机网络的性能
计算机网络的体系结构

## Slide 57: 1.6 计算机网络的性能
性能指标
1.速率
3.吞吐量
4.时延
5.时延带宽积
6.往返时间
7.利用率
2.带宽
计算机网络的性能指标

## Slide 58: 1.6 计算机网络的性能
1.速率
速率指的是数据的传送速率，也称为数据率 (data rate) 或比特率 (bit rate)，是计算机网络中最重要的一个性能指标。当提到网络的速率时，指的是额定速率或标称速率。
速率的单位是bit/s（或b/s、bps），当数据率较高时，就在前面加上 k、M、G 等表示数量的字母。
表示速率时，k（小写） = 103 = 千，M = 106 = 兆，G = 109 =吉；但表示数据量时，K（大写） = 210 = 千，M = 220 = 兆，G = 230 =吉。

## Slide 59: 1.6 计算机网络的性能
2.带宽
带宽有以下两种不同的含义：
频域
某个信号具有的频带宽度，即该信号所占据的频率范围。例如模拟电话信号的频率范围是 300 Hz 到 3.4 kHz，带宽是 3.1 kHz。
单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
时域
网络中某通道传送数据的能力，即在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。
单位就是数据率的单位 bit/s。
某信道允许通过的信号频带范围称为该信道的带宽（或通频带）。
两者本质相同。
一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。

## Slide 60: 1.6 计算机网络的性能
3.吞吐量
吞吐量表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的实际数据量。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

## Slide 61: 1.6 计算机网络的性能
4.时延
指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。
网络中的时延由以下4个部分组成：
  （1）发送时延
  （2）传播时延
  （3）处理时延
  （4）排队时延

## Slide 62: 1.6 计算机网络的性能
*发送时延
*传播时延
处理时延
排队时延
时延
发送时延 =
数据块长度（比特）
信道带宽（比特/秒）
4.时延
发送时延是主机或路由器发送数据所需要的时间，也就是从发送数据的第一个比特算起，到发送完该数据的最后一个比特为止所需的时间。

## Slide 63: 1.6 计算机网络的性能
时延
*发送时延
*传播时延
处理时延
排队时延
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）
4.时延
传播时延是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间。电磁波在自由空间的传播速率是 3.0ⅹ105 km/s，在铜线电缆中的传播速率约为 2.3ⅹ105 km/s，在光纤中的传播速率约为 2.0ⅹ105 km/s

## Slide 64: 1.6 计算机网络的性能
4.时延
注意：发送时延与传播时延有本质上的不同。
  发送时延发生在机器内部的发送器（网卡）中，与传输信道的长度（或信号传送的距离）没有任何关系；
  传播时延则发生在机器外部的传输信道媒体上，而与信号的发送速率无关。信号传送的距离越远，传播时延就越大。

## Slide 65: 1.6 计算机网络的性能
时延
*发送时延
*传播时延
处理时延
排队时延
网络节点存储转发处理时间
4.时延
主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找转发表等）所花费的时间。

## Slide 66: 1.6 计算机网络的性能
网络节点缓存队列排队时间
时延
*发送时延
*传播时延
处理时延
排队时延
4.时延
分组在进入路由器后要先在输入队列中排队等待处理，在确定了转发接口后还要在输出队列中排队等待转发，这就产生了排队时延。

## Slide 67: 1.6 计算机网络的性能
四种时延产生的地方
4.时延
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生发送时延
在节点内部产生
处理时延和排队时延
数据
假设从结点 A 向结点 B 发送数据
链路

## Slide 68: 1.6 计算机网络的性能
容易产生的错误概念
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率，而不是比特在链路上的传播速率。
提高数据的发送速率只是减小了数据的发送时延。
4.时延
以下说法是错误的：
“在高速链路（或高带宽链路）上，比特的传播速度会更快些”。

## Slide 69: 课堂练习
在下图所示的采用“存储-转发”方式的网络中，所有结点的发送速率均为100Mbps，分组大小为1000bit，其中包含分组头大小160bit。若主机H1向主机H2发送一个大小为84000bit的文件，则在不考虑传播时延、处理时延和排队时延的情况下，从H1发送开始到H2接收完为止，采用分组交换和报文交换各需要多少时间？

## Slide 70: 课堂练习
解：
  分析分组情况，求得分组个数为：84000bit/(1000-160)bit = 100。
  分组交换的时延为：t = (1000*100)bit/100Mbps + 1000bit/100Mbps + 1000bit/100Mbps = 1.02ms
  而采用报文交换的时延为：t = (84000bit/100Mbps)*3 = 2.52ms

## Slide 71: 1.6 计算机网络的性能
5.时延
带宽积
链路的时延带宽积表示这样的链路可以容纳多少个比特。
管道中的比特数表示从发送端发出但尚未到达接收端的比特数。
（传播）时延（管道长度）
链 路
带宽
（管道截面积）
时延带宽积 = 传播时延  带宽
链路像一条空心管道

## Slide 72: 1.6 计算机网络的性能
往返时间 RTT(Round-Trip Time)表示从发送方发送完数据到发送方收到接收方的确认所经过的时间。
举例分析：结点 A 要将一个 100 MB 数据以 100 Mbit/s 的速率发送给结点 B，B 正确收完该数据后，就立即向 A 发送确认。假定 A 只有在收到 B 的确认信息后，才能继续向 B 发送数据，且确认信息很短，可忽略 B 发送确认的发送时延。如果 RTT = 2s，计算 A 向 B 发送数据的有效数据率。
6.往返
时间

## Slide 73: 1.6 计算机网络的性能
解：
6.往返
时间
发送时延 =
数据长度
发送速率
=
100×220×8
100×106
≈ 8.39 s
有效数据率 =
数据长度
发送时间 + RTT
=
100×220×8
8.39 + 2
≈ 80.7 Mbit/s

## Slide 74: 1.6 计算机网络的性能
7.利用率
信道利用率
某信道有百分之几的时间是被利用的（即有数据通过）。
网络利用率
全网络的信道利用率的加权平均值。
完全空闲的信道的利用率是零。

## Slide 75: 1.6 计算机网络的性能
信道利用率并非越高越好。根据排队论，当某信道的利用率增大时，该信道的时延会迅速增加。
7.利用率
其中：
D0：网络空闲时的时延
D：网络在当前的时延
U：网络当前的利用率，数值在 0 到 1 之间
D =
D0
1 - U
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延急剧增大
当信道的利用率增大时，
该信道引起的时延迅速增加

## Slide 76: 1.6 计算机网络的性能
非性能特征
1.费用
2.质量
3.标准化
4.可靠性
5.可扩展性
6.可升级性
7.管理与维护
计算机网络的非性能特征

## Slide 77: 指引
计算机网络在信息时代的作用
互联网概述
互联网的组成
计算机网络在我国的发展
计算机网络的类别
计算机网络的性能
计算机网络的体系结构

## Slide 78: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
网络上的两台计算机要互相传送文件需要解决很多问题：
(1) 必须有一条传送数据的通路。
(2) 保证数据能在这条通路上正确发送和接收。
(3) 要告诉网络如何识别接收方。
(4) 发起方要弄清楚对方是否已开机，且与网络连接正常。
(5) 发起方要弄清楚对方是否准备好接收和存储文件。
(6) 若文件格式不兼容，要完成格式的转换。
(7) 要处理各种差错和意外事故，保证接收方收到正确的文件。
计算机 A
计算机 B

## Slide 79: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
最初的 ARPANET 设计时提出了分层的设计方法。
分层可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的简单问题。
1974 年，IBM 按照分层的方法制定并提出了系统网络体系结构 SNA (System Network Architecture) 。
此后，其他一些公司也相继推出了具有不同名称的体系结构。但由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通。

## Slide 80: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
为了使不同体系结构的计算机网络都能互连，ISO (国际标准化组织) 提出了 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model) 标准框架。
1983年，形成了著名的 ISO 7498 国际标准，即七层协议的体系结构。
Notes:   tcp/ip在早期互联网的应用也是1983年

## Slide 81: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
OSI/RM 最终失败了，原因如下：
  基于 TCP/IP 的互联网已抢先在全球相当大的范围成功地运行了；
  OSI 的专家们缺乏实际经验，在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI 标准的制定周期太长，使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI 的层次划分不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。
虽然OSI是法律上的国际标准，但TCP/IP却是事实上的国际标准。

## Slide 82: 1.7.2 协议与划分层次
在网络中交换数据，必须遵守相关的网络协议。网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
网络协议主要由以下三个要素组成：
  语法：数据与控制信息的结构或格式 ；
  语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作，做出何种响应；
  同步：事件实现顺序的详细说明。

## Slide 83: 1.7.2 协议与划分层次
协议的两种形式：
文字描述：便于人来阅读和理解。
程序代码：让计算机能够理解。
不论什么形式，都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。

## Slide 84: 1.7.2 协议与划分层次
划分层次概念举例：两台主机通过网络传送文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
文件及文件传送命令
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
1.将文件传送模块作为最高的一层

## Slide 85: 1.7.2 协议与划分层次
划分层次概念举例：两台主机通过网络传送文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
2.再设计一个通信服务模块层
与通信有关的报文
把报文交给下层模块
进行发送
把收到的报文交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块
文件及文件传送命令

## Slide 86: 1.7.2 协议与划分层次
划分层次概念举例：两台主机通过网络传送文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
3.再设计一个网络接入模块层
与通信有关的报文
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
网络
接口
网络
接口
文件及文件传送命令
通信网络
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作，并向上层提供接入和通信服务。

## Slide 87: 1.7.2 协议与划分层次
分层的优点与缺点：
各层之间是独立的；
灵活性好；
结构上可分割开；
易于实现和维护；
能促进标准化工作。
有些功能会重复出现，因而产生了额外开销。
注意：每一层的功能应非常明确。同时层数不能太少也不能太多。
层数太少，就会使每一层的协议太复杂；
层数太多，又会在整合各层功能时遇到较多的困难。

## Slide 88: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
计算机网络的各层及其协议的集合，就是网络的体系结构 (architecture) 。
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 运输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 89: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
各层的主要功能
4 运输层
3 网络层
5 应用层
2 数据链路层
1 物理层
任务：通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。
数据单元：报文(message)。
常用协议：DNS，HTTP，SMTP

## Slide 90: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
各层的主要功能
4 运输层
3 网络层
5 应用层
2 数据链路层
1 物理层
任务：为两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。
具有复用和分用的功能。
主要使用两种协议：
    传输控制协议 TCP
    用户数据报协议 UDP

## Slide 91: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
各层的主要功能
4 运输层
3 网络层
5 应用层
2 数据链路层
1 物理层
TCP (Transmission Control Protocol)：
  提供面向连接的、可靠的数据传输服务。
  数据单元：报文段 (segment)。
UDP (User Datagram Protocol)：
  提供无连接的尽最大努力 (best-effort) 的数据传输服务（不保证数据传输的可靠性）。
  数据单元：用户数据报。

## Slide 92: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
各层的主要功能
4 运输层
3 网络层
5 应用层
2 数据链路层
1 物理层
任务：为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
常用协议：网际协议 IP (Internet Protocol) 和许多种路由选择协议。
数据单元：分组或 IP 数据报

## Slide 93: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
各层的主要功能
4 运输层
3 网络层
5 应用层
2 数据链路层
1 物理层
两个具体任务：
  通过一定的算法，在互联网中的每一个路由器上，生成一个用来转发分组的转发表。
  每一个路由器在接收到一个分组时，依据转发表中指明的路径把分组转发到下一个路由器。

## Slide 94: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
各层的主要功能
4 运输层
3 网络层
5 应用层
2 数据链路层
1 物理层
任务：在两个相邻节点之间传送数据帧。
数据单元：帧（frame）。
如发现有差错，就简单地丢弃出错的帧。
常用协议：PPP、CSMA/CD 等。

## Slide 95: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
各层的主要功能
4 运输层
3 网络层
5 应用层
2 数据链路层
1 物理层
任务：实现比特（0 或 1）的传输。
数据单元：比特
确定表示数据的电压以及连接电缆的插头应当有多少根引脚，各引脚应如何连接等。
注意：传递信息的物理媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆、无线信道等，并不在物理层协议之内，而是在物理层协议的下面。

## Slide 96
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 97
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
应用层首部
H5
数 据
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 98
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
运输层首部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 99
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
网络层首部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 100
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 101
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 102
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 103
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 104
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 105
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 106
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 107
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H2
新首部
T2
新尾部
H3
H4
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 108
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H2
新首部
T2
新尾部
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 109
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 110
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 111
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 112
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 113
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
数据在各层之间的传递过程

## Slide 114
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 115
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
数 据
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 116
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 117: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
对等层与协议数据单元
  OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。
  任何两个同样的层次之间，好像通过水平虚线把 PDU 直接传递给对方，这就是所谓的“对等层”之间的通信。我们提到的各层协议，实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

## Slide 118: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
实体 (entity) ：表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议：控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 119: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
协议和服务的区别：
协议
其实现保证了能够向上一层提供服务
是“水平的”
上层使用服务原语获得下层所提供的服务。
上层实体只能看见服务，无法看见下层的协议。
服务
下层协议对上层实体是透明的
是“垂直的”

## Slide 120: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
服务访问点 SAP
  在同一系统中相邻两层的实体进行交互（即交换信息） 的地方，通常称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
  SAP 是一个抽象的概念，它实际上就是一个逻辑接口。

## Slide 121: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
相邻两层之间的关系
协议 (n+1)
SAP
SAP
交换服务原语
交换服务原语
实体 (n + 1)
服务
提供者
第 n 层
第 n+1 层
实体 (n + 1)
服务用户
实体 (n)
实体 (n)
协议(n)

## Slide 122: 1.7.5 TCP/IP 的体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
路由器在转发分组时最高只用到网际层，没有使用运输层和应用层。
主机 A
主机 B
路由器
网络 1
网络 2
TCP/IP 四层体系结构示例

## Slide 123: 1.7.5 TCP/IP 的体系结构
TCP/IP 体系结构并不严格遵循分层的概念，某些应用程序可以直接使用 IP 层，甚至直接使用最下面的网络接口层。
TCP UDP
IP
应用层
网络接口层

## Slide 124: 1.7.5 TCP/IP 的体系结构
沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族
IP over Everything：IP 协议可以在多种类型的网络上运行
Everything over IP ：IP 层可以支持多种的运输层协议
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
IP
设计理念：网络的核心部分越简单越好，一切复杂的部分让网络的边缘部分去实现。

## Slide 125: 互联网中客户-服务器工作方式
数据链路层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
应用层
应用层
互联网
客户
服务器
所有这些通信实际上都需要使用下面各层所提供的服务。
计算机 A
计算机 B

## Slide 126: 互联网中客户-服务器工作方式
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 C
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 A
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 B
客户 2
互联网

## Slide 127
Thank You！
Any Questions？