## Slide 1: 第6章 应用层

## Slide 2: 应用层协议
每个应用层协议用来解决某一类应用问题，而问题的解决需要不同主机中的应用进程之间互相通信和协同工作来完成，所以应用层协议的具体内容就是精确制定通信的规则。
具体来说，应用层协议应当定义：
  应用进程交换的报文类型，如请求报文和响应报文。
  各种报文类型的语法，如报文中的各个字段及其详细描述。
  字段的语义，即包含在字段中的信息的含义。
  进程何时、如何发送报文，以及对报文进行响应的规则。

## Slide 3: 应用层协议
不同的网络应用的应用进程之间，需要有不同的通信规则，即需要有不同的应用层协议。
应用层的许多协议基于客户-服务器方式来运行：客户是服务请求方，服务器是服务提供方。

## Slide 4: 指引
域名系统 DNS (Domain Name System)
文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol)
远程终端协议 TELNET
万维网 WWW (World Wide Web)
电子邮件 (SMTP, POP3, IMAP)
动态主机配置协议 DHCP
简单网络管理协议 SNMP
系统调用和应用编程接口
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 5: 6.1.1 域名系统概述
连接在互联网上的主机不仅有 IP 地址，还有便于用户记忆的主机名字。域名系统 DNS (Domain Name System) 能够把互联网上的主机名字转换为 IP 地址。
查询 www.myschool.edu 的 IP 地址
211.44.55.66
DNS
IP 地址为 211.44.55.66
浏览器
互联网
200.11.22.33
http://www.myschool.edu

## Slide 6: 6.1.1 域名系统概述
DNS 采用客户-服务器的工作方式。
从域名到 IP 地址的解析由多个域名服务器共同完成。

## Slide 7: 6.1.2 互联网的域名结构
互联网采用层次树状结构的命名方法。任何一个连接在互联网上的主机，都有一个唯一的层次结构的名字，即域名 (domain name)。
域名中的每一个层次叫做域 (domain) 。最高层次的域可以划分子域，每一个子域还可继续划分子域，这样就形成了顶级域、二级域、三级域，等等。

## Slide 8: 6.1.2 互联网的域名结构
域名由标号（label）序列组成，各标号之间用点（.）隔开，各标号分别代表不同级别的域名。
域名中的标号都由英文字母和数字组成，每一个标号不超过 63 个字符，也不区分大小写。标号中除连字符（-）外不能使用其他的标点符号。级别最低的域名写在最左边，而级别最高的顶级域名则写在最右边。由多个标号组成的完整域名总共不超过 255 个字符。

## Slide 9: 6.1.2 互联网的域名结构
例如：mail. sohu. com
三级域名
（级别最低）
二级域名
顶级域名
（级别最高）

## Slide 10: 全球顶级域名 TLD (Top Level Domain)
国家顶级域名 nTLD
采用 ISO 3166的规定
又常记为 ccTLD
总数已达 316 个
通用顶级域名 gTLD
com，net，org，edu，gov 等
总数已达 20 个
基础结构域名
只有一个：arpa
用于反向域名解析，又称为反向域名
在国家顶级域名下注册的二级域名均由该国家自行确定。
我国把二级域名划分为“类别域名”和“行政区域名”两大类。
Notes: 截至2020年6月的统计数据

## Slide 11: 互联网的域名空间结构
根
…
bj
edu
com
…
cctv
ibm
hp
二级域名
pku
tsinghua
…
三级域名
mail
www
…
com
net
org
edu
gov
aero
cn
uk
…
顶级域名
…
…
四级域名
mail
…
www
域名树的树叶就是计算机的名字，它不能再继续往下划分子域了。

## Slide 12: 6.1.3 域名服务器
域名系统由分布在世界各地的域名服务器来实现。
域名系统不是以“域”为管理单位，而是以“区” (zone)为管理单位。区可能等于或小于域，但一定不能大于域。
每一个区设置相应的权限域名服务器，用来保存该区中的所有主机的域名到 IP 地址的映射。

## Slide 13: 区的不同划分方法举例
域 abc.com
区 abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
(a) 区 = 域
(b) 区 < 域
域 abc.com
区 abc.com
区 y.abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
com
edu
org
根
com
edu
org
根

## Slide 14: 树状结构的 DNS 域名服务器
根域名服务器
org 域名服务器
com 域名服务器
edu 域名服务器
…
y.abc.com
域名服务器
abc 公司有两个
权限域名服务器
权限域名服务器
根域名服务器
顶级域名服务器
abc.com
域名服务器

## Slide 15: 域名服务器的类型
根据域名服务器所起的作用，可以把域名服务器划分为以下四种不同的类型:
  根域名服务器
  顶级域名服务器
  权限域名服务器
  本地域名服务器

## Slide 16: 根域名服务器
根域名服务器是最高层次的域名服务器，也是最重要的域名服务器。若所有的根域名服务器都瘫痪了，则整个互联网中的 DNS 系统就无法工作了。
不管是哪一个本地域名服务器，只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器。

## Slide 17: 根域名服务器
所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。根域名服务器并不直接把待查询的域名直接转换成 IP 地址，而是告诉本地域名服务器下一步应当找哪一个顶级域名服务器进行查询。
根域名服务器共有 13 套装置，构成 13 组根域名服务器，总共使用 13 个不同 IP 地址的域名。
域名 | IP 地址 | 运营商
a.root-servers.net | 198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30 | Verisign, Inc.
b.root-servers.net | 199.9.14.201, 2001:500:200::b | University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net | 192.33.4.12, 2001:500:2::c | Cogent Communications
d.root-servers.net | 199.7.91.13, 2001:500:2d::d | University of Maryland
e.root-servers.net | 192.203.230.10, 2001:500:a8::e | NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net | 192.5.5.241, 2001:500:2f::f | Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net | 192.112.36.4, 2001:500:12::d0d | US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net | 198.97.190.53, 2001:500:1::53 | US Army (Research Lab)
i.root-servers.net | 192.36.148.17, 2001:7fe::53 | Netnod
j.root-servers.net | 192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30 | Verisign, Inc.
k.root-servers.net | 193.0.14.129, 2001:7fd::1 | RIPE NCC
l.root-servers.net | 199.7.83.42, 2001:500:9f::42 | ICANN
m.root-servers.net | 202.12.27.33, 2001:dc3::35 | WIDE Project

## Slide 18: 顶级域名服务器
顶级域名服务器负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
当收到 DNS 查询请求时，一般情况下会给出下一步应当找的权限域名服务器的 IP 地址。

## Slide 19: 权限域名服务器
权限域名服务器负责最终的域名到 IP 地址的解析。
当一个权限域名服务器不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪一个权限域名服务器。
比如，区 abc.com 和区 y.abc.com 各设有一个权限域名服务器，对于域名 t.y.abc.com 的解析，最终由 y.abc.com 这台权限域名服务器来负责。

## Slide 20: 本地域名服务器
本地域名服务器也称为默认域名服务器。
当一个主机发出 DNS 查询请求时，该查询请求报文就首先发送给本地域名服务器。
本地域名服务器会缓存其最近查询过的域名的解析，当所要查询的主机位于本地域名服务器的缓存中时，本地域名服务器就能立即将所查询的主机名转换为它的 IP 地址，而不需要再去询问其他的域名服务器。

## Slide 21: 域名的解析过程
主机采用递归查询的方式向本地域名服务器发出查询请求报文。所谓递归查询就是：如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文（即替该主机继续查询），而不是让该主机自己进行下一步的查询。因此，递归查询返回的结果或者是所要查询的 IP 地址，或者是报错（表示无法查询到所需的 IP 地址）。

## Slide 22: 域名的解析过程
本地域名服务器向根域名服务器的查询通常采用迭代查询方式。迭代查询就是：当根域名服务器收到本地域名服务器发出的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”，然后让本地域名服务器进行后续的查询，而不是替本地域名服务器进行后续的查询。

## Slide 23: 域名的解析过程
根域名服务器通常是把自己知道的顶级域名服务器的 IP 地址告诉本地域名服务器，让本地域名服务器再向顶级域名服务器查询。顶级域名服务器在收到本地域名服务器的查询请求后，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器下一步应当向哪一个权限域名服务器进行查询。

## Slide 24: 域名的解析过程
本地域名服务器就这样进行迭代查询，最终会获得所要解析的域名的 IP 地址，然后把这个结果返回给发起查询的主机。
本地域名服务器也可以采用递归查询，这取决于最初的查询请求报文设置的是哪一种查询方式。

## Slide 25: 本地域名服务器采用迭代查询
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器






迭代查询

y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归
查询

需要查找 y.abc.com 的 IP 地址

## Slide 26: 本地域名服务器采用迭代查询
➊主机 m.xyz.com 先向其本地域名服务器 dns.xyz.com 进行递归查询。
❷本地域名服务器采用迭代查询。它先向一个根域名服务器查询。
❸根域名服务器告诉本地域名服务器，下一次应查询的顶级域名服务器 dns.com 的 IP 地址。
❹本地域名服务器向顶级域名服务器 dns.com 进行查询。

## Slide 27: 本地域名服务器采用迭代查询
❺顶级域名服务器 dns.com 告诉本地域名服务器，下一次应查询的权限域名服务器 dns.abc.com 的 IP 地址。
❻本地域名服务器向权限域名服务器 dns.abc.com 进行查询。
❼权限域名服务器 dns.abc.com 告诉本地域名服务器，所查询的主机的 IP 地址。
❽本地域名服务器最后把查询结果告诉主机 m.xyz.com。

## Slide 28: 本地域名服务器采用递归查询
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器






递归查询

y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归
查询

需要查找 y.abc.com 的 IP 地址

## Slide 29: 如何提高域名服务器的可靠性
主域名服务器
辅助域名服务器

## Slide 30: 动手实验
实验 6.1：安装DNS服务器
实验 6.2：配置DNS服务器

## Slide 31: 指引
域名系统DNS (Domain Name System)
文件传送协议FTP (File Transfer Protocol)
远程终端协议TELNET
万维网WWW (World Wide Web)
电子邮件 (SMTP, POP3, IMAP)
动态主机配置协议DHCP
简单网络管理协议SNMP
系统调用和应用编程接口
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 32: 6.2.1 FTP 概述
文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol) 使用 TCP 可靠的运输服务，是互联网上使用得最广泛的文件传送协议。
FTP 使用客户-服务器方式，一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。

## Slide 33: 6.2.2 FTP 的基本工作原理
FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个主进程，另外有若干个从属进程。
当客户进程向服务器进程请求建立连接时，需要向服务器的熟知端口 21 发送请求，同时还要告诉服务器进程自己的另一个端口号码，用于建立数据传送连接。
接着，服务器进程用自己传送数据的熟知端口 20 与客户进程所提供的端口号建立数据传送连接。

## Slide 34: 主进程的工作步骤
打开熟知端口（端口号为 21），等待客户进程发出连接请求。
启动从属进程处理客户进程发来的请求，处理完毕后即终止从属进程。
回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发进行的。

## Slide 35: FTP 使用的两个 TCP 连接
控制进程
FTP 客户端
FTP 服务器端
互联网
TCP 控制连接
TCP 数据连接
用户界面
控制进程
数据传送
进程
数据传送
进程
在整个会话期间一直保持打开，
传输 FTP 客户发出的传送请求。
收到客户发送来的文件传输请求后由控制进程创建，完成文件的传送。传送完毕后结束运行。
用于传输文件，传送完毕后释放。
21
20

## Slide 36: 动手实验
实验6.3：安装配置 FTP 服务器

## Slide 37: 指引
域名系统DNS (Domain Name System)
文件传送协议FTP (File Transfer Protocol)
远程终端协议TELNET
万维网WWW (World Wide Web)
电子邮件 (SMTP, POP3, IMAP)
动态主机配置协议DHCP
简单网络管理协议SNMP
系统调用和应用编程接口
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 38: 6.3 远程终端协议 TELNET
用户用 TELNET 就可在其所在地通过 TCP 连接登录到远地的另一台主机上。
TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。
TELNET 使用客户-服务器方式，在本地系统运行 TELNET 客户进程，而在远地主机则运行 TELNET 服务器进程。

## Slide 39: 6.3 远程终端协议 TELNET
为了适应不同操作系统的差异，TELNET 定义了数据和命令的标准格式，即网络虚拟终端 NVT 格式。
客户软件把用户的击键和命令转换成 NVT 格式，并送交服务器。服务器软件把收到的数据和命令从 NVT 格式转换成远地系统所需的格式。向用户返回数据时，服务器把远地系统的格式转换为 NVT 格式，本地客户再从 NVT 格式转换到本地系统所需的格式。

## Slide 40: TELNET 使用网络虚拟终端 NVT 格式
互联网
TCP 连接
TELNET
客户端
TELNET
服务器端
使用客户端的格式
使用服务器端的格式
使用 NVT 格式
客户
服务器

## Slide 41: 指引
域名系统DNS (Domain Name System)
文件传送协议FTP (File Transfer Protocol)
远程终端协议TELNET
万维网WWW (World Wide Web)
电子邮件 (SMTP, POP3, IMAP)
动态主机配置协议DHCP
简单网络管理协议SNMP
系统调用和应用编程接口
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 42: 6.4.1 万维网概述
万维网 WWW (World Wide Web) 并非某种特殊的计算机网络。
万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
万维网用链接的方法能非常方便地从互联网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。

## Slide 43: 万维网提供分布式服务





万维网
站点 A
万维网
站点 C
万维网站点 E
万维网站点 D
万维网站点 B
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到







## Slide 44: 6.4.1 万维网概述
万维网是一个分布式的超媒体 (hypermedia) 系统，是超文本 (hypertext) 系统的扩充。而超文本是指包含指向其他文档的链接的文本。
超媒体与超文本的区别：文档内容不同。
  超文本文档仅包含文本信息。
  超媒体文档还包含其他形式的信息，如图形、图像、声音、动画以及视频等。

## Slide 45: 万维网的工作方式
万维网以客户-服务器方式工作。
在万维网文档所驻留的主机上运行服务器程序，这个主机也称为万维网服务器；在客户主机上运行客户程序，万维网客户程序又叫做浏览器。
客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。在客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面 (page)。

## Slide 46: 万维网需要解决的问题
怎样标志分布在整个互联网上的万维网文档？
  使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator) 。
  使每一个文档在整个互联网的范围内具有唯一的标识符 URL。
用什么协议来实现万维网上的各种链接？
  使用超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)。
  HTTP 是一个应用层协议，使用 TCP 连接进行可靠的传送。

## Slide 47: 万维网需要解决的问题
怎样使不同作者创作的不同风格的万维网文档都能在互联网上的各种主机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着链接？
  使用超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language)
怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？
  使用各种搜索工具（即搜索引擎）

## Slide 48: 6.4.2 URL 的格式
URL 用来表示互联网上的资源的位置和访问这些资源的方法。URL 实际上就是互联网资源的地址，互联网上的所有资源都有一个唯一确定的 URL。
URL 相当于文件名在网络范围的扩展，是与互联网相连的主机上的任何可访问对象的一个指针。
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

## Slide 49: 6.4.2 URL 的格式
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
指出使用什么协议来获取该万维网文档。比如：
ftp —— 文件传送协议 FTP
http —— 超文本传送协议 HTTP
https —— 超文本传送安全协议 HTTPS

## Slide 50: 6.4.2 URL 的格式
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
规定的格式

## Slide 51: 6.4.2 URL 的格式
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
万维网文档所存放的主机的域名，
也可使用 IP 地址。

## Slide 52: 6.4.2 URL 的格式
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
协议使用的端口号。使用
默认端口号时可以省略。

## Slide 53: 6.4.2 URL 的格式
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
万维网文档所存放的目录。
若省略<路径>选项，则 URL
指向互联网中的某个主页。

## Slide 54: 6.4.3 超文本传送协议 HTTP
HTTP 是面向事务的 (transaction-oriented) 应用层协议。事务 (transaction) 是指一系列的信息交换，而这一系列的信息交换是一个不可分割的整体。
HTTP 使用 TCP 连接进行可靠的传送。
HTTP 定义了浏览器与万维网服务器通信的格式和规则。

## Slide 55: HTTP 的操作过程
互联网
服务器
www.tsinghua.edu.cn
链接到URL的超链
TCP 连接
浏览器
程序
服务器
程序
HTTP
客户
清华大学
院系设置
建立 TCP 连接
释放 TCP 连接

HTTP 响应报文
 响应

HTTP 请求报文
 请求
端口 80

## Slide 56: 从请求到收到一个万维网文档所需的时间
RTT
RTT
万维网服务器
万维网客户
发起 TCP 连接
HTTP 请求报文
传输文档的时间
整个文档收到
时间
时间
HTTP 响应报文
请求一个万维网文档所需的时间是该文档的传输时间(与文档大小成正比)加上两倍往返时间 RTT (一个 RTT 用于建立 TCP 连接，另一个 RTT 用于请求和接收万维网文档。TCP 建立连接的三报文握手的第三个报文段中的数据，就是客户对万维网文档的请求报文)。

## Slide 57: 非持续连接
HTTP/1.0 每请求一个文档就要有两倍 RTT 的开销。若一个页面上有很多链接的对象（如图片等）需要依次进行链接，那么每一次链接下载都导致两倍 RTT 的开销。
万维网服务器往往要同时服务于大量客户的请求，这种非持续连接会使万维网服务器的负担很重。

## Slide 58: 非持续连接
假设一个页面 page.html 上有 10 个链接的图片：page1.jpg， page2.jpg，page3.jpg，…
传输 page.html 的时间
发起 TCP 连接
GET page.html
收到文档
RTT
RTT
GET page1.jpg
传输 page1.jpg
的时间
RTT
RTT
收到文档
发起 TCP 连接
万维网服务器
万维网客户
所需的时间 >= 22 x RTT
+ 11 个文档的传输时间

## Slide 59: 持续连接
HTTP/1.1 使用持续连接：万维网服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条 TCP 连接，使同一个客户和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文，只要这些文档都在同一个服务器上就行。
持续连接有两种工作方式：
  非流水线方式
  流水线方式

## Slide 60: 非流水线方式
非流水线方式：客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求。
在 TCP 连接建立后，客户每访问一次对象都要用去一个往返时间 RTT。这比非持续连接要用去两倍 RTT 的开销，节省了建立 TCP 连接所需的一个 RTT 时间。
但非流水线方式还是有缺点的，因为服务器在发送完一个对象后，其 TCP 连接就处于空闲状态，浪费了服务器资源。

## Slide 61: 非流水线方式
万维网服务器
万维网客户
page.html
发起 TCP 连接
释放 TCP 连接
所需的时间 >= 12 x RTT
+ 11 个文档的传输时间
page1.jpg
空闲
page2.jpg
空闲

## Slide 62: 流水线方式
流水线方式：客户在收到 HTTP 响应报文之前能够接着发送新的请求报文。连续的多个请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文。
流水线工作方式使 TCP 连接中的空闲时间减少，提高了下载文档的效率。

## Slide 63: 流水线方式
万维网服务器
万维网客户
page.html
发起 TCP 连接
释放 TCP 连接
所需的时间 >= 3 x RTT
+ 11 个文档的传输时间
page1.jpg
page2.jpg
page3.jpg
RTT
传输文档的时间
流水线部分所需的时间 >= RTT + 10 个文档的传输时间

## Slide 64: 并行 TCP 连接
无论 HTTP 使用持续连接还是非持续连接，浏览器都可以打开多个并行的 TCP 连接以提高访问速度。

## Slide 65: HTTP/2
HTTP/2 是 HTTP/1.1 的升级版本，其新增特性如下：
  服务器可以使用同一个 TCP 连接并行地发回响应。
  允许客户复用 TCP 连接进行多个请求，节省连续多次建立和释放 TCP 连接所花费的时间。
  把所有的报文都划分为许多较小的二进制编码的帧，并采用新的压缩算法，不发送重复的首部字段，大大减小了首部的开销，提高了传输效率。

## Slide 66: 代理服务器
代理服务器(proxy server)是一种网络硬件设备，又称为万维网高速缓存(Web cache)，它一般工作在中间系统上。
代理服务器把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。当与暂时存放的请求相同的新请求到达时，代理服务器就返回暂存的响应，而不需要按 URL 去互联网访问该资源。
以代理服务器方式构成的内容分发网络 CDN 在互联网应用中起到了很大的作用。

## Slide 67: 没有使用代理服务器的情况
校园网
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
这条链路上
的时延很大
所有万维网通信量
都经过这条链路

## Slide 68: 使用代理服务器的情况
校园网
校园网的
代理服务器
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
浏览器访问互联网的服务器时，先与校园网的代理服务器建立 TCP 连接，并向代理服务器发出 HTTP 请求报文。

## Slide 69: 使用代理服务器的情况
校园网
校园网的
代理服务器
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
若代理服务器已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 HTTP 响应报文中返回给浏览器。

## Slide 70: 使用代理服务器的情况
校园网
校园网的
代理服务器
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
若未存放，代理服务器就代表浏览器与互联网上的源点服务器建立 TCP 连接，并发送 HTTP 请求报文。

## Slide 71: 使用代理服务器的情况
校园网
校园网的
代理服务器
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
源点服务器将所请求的对象放在 HTTP 响应报文中返回给校园网的代理服务器。

## Slide 72: 使用代理服务器的情况
校园网
校园网的
代理服务器
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
代理服务器收到对象后，先保存到本地存储器中，然后将该对象放在 HTTP 响应报文中，通过已建立的 TCP 连接，返回给请求该对象的浏览器。

## Slide 73: HTTP 的报文结构
HTTP 有两类报文：请求报文和响应报文。
这两种报文都由三部分组成：
  开始行：用于区分是请求报文还是响应报文。这两种报文的区别就是开始行不同。
  首部行：说明浏览器、服务器或报文主体的一些信息。可以有多行，也可以不使用。首部行每一个字段的值都是一些 ASCII 码串，因此每个字段的长度是不确定的。
  实体主体：请求报文中一般不用；响应报文中一般是万维网文档，但也可不用。

## Slide 74: HTTP 请求报文的结构
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
…
实体主体
（通常不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
请求行
CRLF
CRLF
在请求报文中的开始行叫做请求行。

## Slide 75: HTTP 请求报文的结构
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
…
实体主体
（通常不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
请求行
CRLF
CRLF
方法（method）：对所请求的对象进行的操作，实际上就是一些命令。
请求报文的类型是由它所采用的方法决定的。

## Slide 76: HTTP 请求报文的一些方法
方法（操作） 意义
OPTION 请求一些选项的信息
GET 请求读取由 URL 所标志的信息
HEAD 请求读取由 URL 所标志的信息的首部
POST 给服务器添加信息
PUT 在指明的 URL 下存储一个文档
DELETE 删除指明的 URL 所标志的资源
TRACE 用来进行环回测试的请求报文
CONNECT 用于代理服务器

## Slide 77: HTTP 请求报文的结构
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
…
实体主体
（通常不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
请求行
CRLF
CRLF
URL：所请求资源的 URL。

## Slide 78: HTTP 请求报文的结构
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
…
实体主体
（通常不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
请求行
CRLF
CRLF
版本：HTTP 的版本。

## Slide 79: HTTP 请求报文示例
GET /dir/index.htm HTTP/1.1
Host: www.xyz.edu.cn
Connection: close
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept-Language: cn
CRLF
使用了相对 URL（首部行给出了域名）
请求行
首部行
首部行的开始，给出主机的域名
告诉服务器发送完请求的文档后就可释放连接
（不使用持续连接）
表明用户使用了火狐浏览器 Firefox
表示用户希望优先得到中文版本的文档
首部行的后面有一个回车换行
没有实体主体

## Slide 80: HTTP 响应报文的结构
版 本
状态码
短 语
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
…
实体主体
（有些响应报文不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
状态行
CRLF
CRLF
在响应报文中的开始行叫做状态行。

## Slide 81: HTTP 响应报文的结构
版 本
状态码
短 语
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
…
实体主体
（有些响应报文不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
状态行
CRLF
CRLF
版本：HTTP 的版本。

## Slide 82: HTTP 响应报文的结构
版 本
状态码
短 语
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
…
实体主体
（有些响应报文不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
状态行
CRLF
CRLF
状态码：服务器操作完成的状态。

## Slide 83: HTTP 响应报文的结构
版 本
状态码
短 语
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
…
实体主体
（有些响应报文不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
状态行
CRLF
CRLF
短语：解释状态码的简单短语。

## Slide 84: 状态码
状态码(Status-Code)都是三位数字，分为 5 大类：
  1xx 表示通知信息，如请求收到了或正在进行处理。
  2xx 表示成功，如接受或知道了。
  3xx 表示重定向，如要完成请求还必须采取进一步的行动。
  4xx 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。
  5xx 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。
响应报文中常见的三种状态行：
  HTTP/1.1 202 Accepted 接受
  HTTP/1.1 400 Bad Request 错误的请求
  HTTP/1.1 404 Not Found 找不到

## Slide 85: 在服务器上存放用户的信息
万维网站点使用 Cookie 来识别、跟踪用户。
http 响应
http 响应
http 请求
cookie: ad42
处理
访问
http 请求
为用户创建唯一识别码ad42
作为索引在数据库中创建相关项目
http 响应
set-cookie: ad42
Cookie file
www.xyz.com
ad42
http 请求
cookie: ad42
处理
访问
几天后
www.xyz.com
ad42
后台
数据库
服务器（www.xyz.com)
用户 A

## Slide 86: 在服务器上存放用户的信息
当用户 A 浏览某个使用 Cookie 的网站时，该网站的服务器就为 A 生成一个唯一的识别码，并作为索引写入数据库。服务器在给 A 的 HTTP 响应报文中添加一个叫做Set-cookie 的首部行，其值就是赋予该用户的识别码。
浏览器收到后就把服务器的主机名和识别码作为一项写入 Cookie 文件。

## Slide 87: 在服务器上存放用户的信息
当用户 A 继续浏览此网站时，每发送一个 HTTP 请求报文，浏览器都会从其 Cookie 文件中取出这个网站对应的识别码，并放到 HTTP 请求报文的 Cookie 首部行中。利用此识别码，这个网站就能够跟踪该用户在该网站的活动。
服务器并不是想通过 Cookie 获得用户 A 的真实姓名等信息，只是想知道 A 都做了些什么以提供更加便利、友好的服务。

## Slide 88: 6.4.4 超文本标记语言 HTML
超文本标记语言 HTML（HyperText Markup Language）是一种制作万维网页面的标准语言。目前，HTML 最新的版本是 5.0。
HTML 定义了许多用于排版的命令，这些命令叫做标签(tag)。仅当 HTML 文档以 .html 或 .htm 为后缀时，浏览器才对文档中的标签进行解释。

## Slide 89: HTML 示例
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>

## Slide 90: 万维网文档的类别
静态文档：文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
动态文档：在浏览器访问万维网服务器时由应用程序动态创建。
活动文档：浏览器端运行活动文档程序，使浏览器的屏幕显示连续更新。

## Slide 91: 6.4.5 万维网的信息检索系统
全文检索搜索引擎
  Google（谷歌）(www.google.com)
  百度 (www.baidu.com)
  必应 (cn.bing.com)
分类目录搜索引擎
  雅虎 (www.yahoo.com)
  新浪（www.sina.com.cn）
  搜狐（www.sohu.com）

## Slide 92: 动手实验
实验 6.4：安装配置 Web 服务器

## Slide 93: 指引
域名系统DNS (Domain Name System)
文件传送协议FTP (File Transfer Protocol)
远程终端协议TELNET
万维网WWW (World Wide Web)
电子邮件 (SMTP, POP3, IMAP)
动态主机配置协议DHCP
简单网络管理协议SNMP
系统调用和应用编程接口
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 94: 6.5.1 电子邮件概述
电子邮件系统由三个主要构件组成：用户代理，邮件服务器，以及邮件发送协议和邮件读取协议。
用户代理是用户与电子邮件系统的接口，又被称为电子邮件客户端软件。
邮件服务器主要用来发送和接收邮件，同时还要向发件人报告邮件传送的结果。

## Slide 95: 6.5.1 电子邮件概述
用户代理向邮件服务器发送邮件或邮件服务器之间发送邮件，使用简单邮件传送协议 SMTP。
用户代理从邮件服务器读取邮件时，使用邮局协议第 3 版 POP3。
SMTP 和 POP3 都使用 TCP 连接来可靠地传送邮件，并且都使用客户-服务器的工作方式。

## Slide 96: 电子邮件系统
发送方
邮件缓存
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
发送
邮件
读取
邮件
SMTP
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
POP3
TCP
连接
SMTP
TCP 连接
发送
邮件
“推”
(push)
“拉”
(pull)

## Slide 97: 使用代理发送和接收电子邮件的过程
 发件人调用 PC 中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件。
 发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器。
 发送方邮件服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送到接收方的邮件服务器。

## Slide 98: 使用代理发送和接收电子邮件的过程
 发送方邮件服务器（SMTP 客户）与接收方邮件服务器（SMTP 服务器）建立 TCP 连接，把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去。
 运行在接收方邮件服务器中的 SMTP 服务器进程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人读取。
 收件人在打算收信时，就运行 PC 中的用户代理，使用 POP3 协议读取发送给自己的邮件。

## Slide 99: 6.5.5 基于万维网的电子邮件
电子邮件从 A 的浏览器发送到 A 的邮件服务器使用 HTTP 协议的 POST 方法。
两个邮件服务器之间传送邮件仍然使用 SMTP 协议。
邮件从 B 的邮件服务器传送到 B 的浏览器使用 HTTP 协议的 GET 方法。
A
B
HTTP
HTTP
SMTP
A 的邮件服务器
B 的邮件服务器

## Slide 100: 6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME
MIME 和 SMTP 的关系
非 ASCII 码
7 位 ASCII 码
MIME
SMTP
MIME
SMTP
7 位 ASCII 码
7 位 ASCII 码
非 ASCII 码
用户
用户

## Slide 101: 动手实验
实验 6.5：安装配置 Mail 服务器

## Slide 102: 指引
域名系统DNS (Domain Name System)
文件传送协议FTP (File Transfer Protocol)
远程终端协议TELNET
万维网WWW (World Wide Web)
电子邮件 (SMTP, POP3, IMAP)
动态主机配置协议DHCP
简单网络管理协议SNMP
系统调用和应用编程接口
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 103: 动态主机配置协议 DHCP
连接到互联网的计算机的协议软件需要配置以下项目：
  (1) IP 地址
  (2) 子网掩码
  (3) 默认路由器的 IP 地址（即默认网关）
  (4) 域名服务器的 IP 地址
动态主机配置协议 DHCP(Dynamic Host Configura-tion Protocol) 允许主机自动获取以上配置信息而不需要手工干预。

## Slide 104: 动态主机配置协议 DHCP
DHCP 使用客户-服务器方式。
需要 IP 地址的主机在启动时广播发送发现报文(DHCPDI-SCOVER) (将目的 IP 地址置为 255.255.255.255)，这时该主机就成为 DHCP 客户。发送广播报文是因为现在还不知道 DHCP 服务器在什么地方，因此要发现(DISCOVER) DHCP 服务器的 IP 地址。这台主机目前还没有自己的 IP 地址，因此它将 IP 数据报的源 IP 地址设为全 0。

## Slide 105: 动态主机配置协议 DHCP
本地网络上的所有主机都能够收到这个广播报文，但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息，若找到，则返回找到的信息；若找不到，则从服务器的 IP 地址池(address pool) 中取一个地址分配给该计算机。DHCP 服务器使用提供报文(DHCPOFFER) 将配置信息返回给请求方。

## Slide 106: 动态主机配置协议 DHCP
广播发送的发现报文无法跨网络传输，而在每一个网络中设置一个 DHCP 服务器又会使 DHCP 服务器的数量太多，因此需要在每一个网络中至少部署一个 DHCP 中继代理(relay agent) (路由器大多具有中继代理功能)，它配置了 DHCP 服务器的 IP 地址信息。

## Slide 107: 动态主机配置协议 DHCP
当 DHCP 中继代理收到主机 A 以广播形式发送的发现报文后，就以单播方式向 DHCP 服务器转发此报文，并等待其回答。收到 DHCP 服务器回答的提供报文后，DHCP 中继代理再把此提供报文发回给主机 A。

## Slide 108: DHCP 中继代理转发发现报文
主机
DHCP
服务器
其他
网络
DHCP
中继代理
DHCPDISCOVER
广播
DHCPDISCOVER
单播
在运输层，DHCP 报文作为数据部分被封装成 UDP 用户数据报。

## Slide 109: 租用期
DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址是临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协议称这段时间为租用期(lease period)，其值可在 DHCP 服务器中设定。
DHCP 服务器在给 DHCP 客户发送的提供报文的选项中给出租用期的数值。若租用期过半，DHCP 客户需要发送请求报文(DHCPREQUEST) 更新租用期（即续租）。

## Slide 110: DHCP 协议的工作过程
服务器
67
UDP
被动打开

DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。

## Slide 111: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开


DHCP 客户从 UDP 端口 68 发送 DHCP 发现报文 。

## Slide 112: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开



凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器都发出 DHCP 提供报文，因此 DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文。

## Slide 113: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开




DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择一个，并向其发送 DHCP 请求报文。

## Slide 114: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开





被选择的 DHCP 服务器发送确认报文 ，DHCP 客户收到确认报文后就可以使用这个 IP 地址了。

## Slide 115: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开





DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T1 和 T2，它们的超时时间分别是 0.5T 和 0.875T。

## Slide 116: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开






租用期过半（T1 时间到），DHCP 客户发送请求报文，要求更新租用期。

## Slide 117: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP


若 DHCP 服务器同意，则发回确认报文 。DHCP 客户得到了新的租用期，需要重新设置计时器。

## Slide 118: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP


若 DHCP 服务器不同意，则发回否认报文。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，而必须重新申请 IP 地址（回到步骤 ）。

## Slide 119: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP

若 DHCP 服务器不响应步骤  的请求报文，则在租用期过了 87.5% 时 (T2 时间到)，DHCP 客户必须重新发送请求报文（重复步骤 ），然后继续后面的步骤。

## Slide 120: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP


…

DHCP 客户可随时终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文即可。

## Slide 121: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…


## Slide 122: 指引
域名系统DNS (Domain Name System)
文件传送协议FTP (File Transfer Protocol)
远程终端协议TELNET
万维网WWW (World Wide Web)
电子邮件 (SMTP, POP3, IMAP)
动态主机配置协议DHCP
简单网络管理协议SNMP
系统调用和应用编程接口
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 123: 简单网络管理协议 SNMP
管理站
互联网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议

## Slide 124: 指引
域名系统DNS (Domain Name System)
文件传送协议FTP (File Transfer Protocol)
远程终端协议TELNET
万维网WWW (World Wide Web)
电子邮件 (SMTP, POP3, IMAP)
动态主机配置协议DHCP
简单网络管理协议SNMP
系统调用和应用编程接口
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 125: 几种应用编程接口(API)
Berkeley UNIX 操作系统定义了一种 API，称为套接字接口(socket interface)。
微软公司在其操作系统中采用了套接字接口，形成了一个稍有不同的 API，称为 Windows Socket，简称 WinSock。
AT&T 为其 UNIX 系统 V 定义了一种 API，简写为 TLI (Transport Layer Interface)。

## Slide 126: 应用进程通过套接字访问互联网
应用进程
TCP
由应用程序
控制
互联网
由操作系统
控制
客户
服务器
套接字
TCP
应用进程
套接字

## Slide 127
Thank You！
Any Questions？